## Slide 1: Projekt BrandGIS stöd för lägesbild och analys vid brand i skog och mark Utbildningspaket
Notes: Syftet med dagen att vi ska få chans att lära oss mer om verktyget, och prova det rent praktiskt och tekniskt, men också att börja kika lite mer på stabsarbete i sig och brandbekämpning, så att vi har lite grundkoll på koncept och begrepp.
vi har ett utbildande syfte, så att vi ska kunna takta in i operativt stabsarbete för just brandbekämpning
Sen är andra halvan att bara träffas och lära känna varandra och utbyta erfarenheter och funderingar, mellan aktörer och sakkunskaper.

## Slide 2: Block 1
Introduktion
Notes: Beskrivning/sammanfattning
Agenda och presentation
Innehåll: Bilder för inledning, agenda och presentationsrunda
Syfte: Inflygning och trivsel
Tidsåtgång (ca): 5-20 min
Tillvägagångssätt: Genomgång + laget runt
Att tänka på:

## Slide 3: Hej och välkomna!
Program
Hej och välkomna!
09.30 – 10.00 Block 1 – Introduktion
10.00– 10.30 Block 2 – Teori: brandspridning
10.30 – 10.45 Fika
10.45 – 11.15 Block 2 – Teori: bränder och SiTac
11.15 – 12.00 Block 3 – Stabsarbete, dokumentation och
samverkan
12.00 – 13.00 Lunch
13.30 – 14.30 Block 4 – Teknik
14.30 – 14.45 Fika
14.45 – 16.30 Block 5 – BrandGIS: Scenario/övning
Praktiska detaljer
WiFi Förtäring
Fotografering - ok? Presentation https://tinyurl.com/ brandgisweb
Frågor? – hela tiden!
Notes: Hantering av personuppgifter, bilder kan läggas upp i rapporter, LinkedIn? Mejladresser för att dokumentera hur många och vilka som gått workshoparna (skickas till MSB), och samlar in dem som efter denna dag vill vara med på ert läns mejllista för vidare utskick i framtiden (ev även för att kunna få in personal om det blir en brand i länet)?

## Slide 4
När vi nu är här idag...
  Följa programmet
  Lyssna
  Fråga
  Testa
  Öva
  Hjälpa och stötta varandra i arbetet!
  Lär känna varandra
Vilka är vi?
Namn
Organisation
Erfarenhet stabsarbete
Erfarenhet insats brand
QGIS / ArcGIS
Notes: Förslag på bild för presentationsrunda. Här kör vi länets kommuner samt de ingående ledningssystemen.

## Slide 5
Projektet BrandGIS
Notes: VARFÖR BRANDGIS?
För att utvärderingar av de stora bränderna 2014 och 2018 visar att avsaknad av kartor till lägesbilden, oförmåga att hantera GIS och koordinater kan ge ödesdigra konsekvenser för hur hanteringen av branden fungerar.
För att vara förberedda och kunna leverera lägesbilder och analyser vid en skogsbrand.
Med det i bakhuvudet sökte två länsstyrelser projektmedel från MSBs 2:4-medel för att i projektform utveckla konceptet BrandGIS.

## Slide 6: Bakgrund
2014 Sveriges största brand sedan 1950-talet
2017 GIS-stöd vid brand i Jönköpings län
2018 Brandsommaren
2019 Första versionen av BrandGIS
2021 MSB Integrera GIS
2022 Projekt BrandGIS startar upp
Notes: Historik
Innehåll: Tidigare händelser där lägesbild varit bristande
Syfte: Att förstå vikten av resurs som jobbar med lägesbild där kartan är central
Tidsåtgång (ca): 5-10 min
Tillvägagångssätt: Presentation av händelserna, Salabranden, Kårböle, Åsenhöga
Att tänka på: Referera till utredningar som påvisat brist på kartstöd i ovanstående händelser
2014 – Uppvaknande
kasst kartstöd
problem mellan aktörer och lägesbild, koordinatsystem, handhavandefel etc.
utredningar påpekar detta tydligt
2018 – Fungerande Geocell (LM)
dock isolerad
endast i en av bränderna
fortfarande svårt med överblick och angränsande händelser/bränder
2019 – Jönköping hjälpte till i stab i fält och arbetade med en första version av BrandGIS uppkopplad mot servrar
2021 – Integrera GIS identifierade att det generellt inom krisberedskapen behövs:
  Verktyg
  för att överbrygga glappet mellan informationsbehoven och GIS-lösningarna.
  Ett första steg är att identifiera delmoment i det förberedande arbetet och konkreta verktyg i det operativa.
  En strukturerad samverkan
  där former är framtagna, metoder identifierade och mallar utarbetade för att maximalt nyttja geodata och kartor inom krisberedskap.
2022 – Projektansökan med bifall

## Slide 7
Gnosjö 2019
”En absolut nödvändighet för ledning och insatspersonal är att erhålla bra kartmateriel med inritad händelse. Inledningsvis rådde stor brist på kartmaterial för fältbruk. Materiel som delades ut under första dygnet bestod i ibland av handritade skisser.
När Länsstyrelsens GIS-expert producerade materiel kunde ledningspersonal erhålla utförligt kartmateriel med lägesbeskrivning till ledningsfordonet.”
Västmanland 2014
”Det var under lång tid en påtaglig brist på kartor för inblandade aktörer. Dessutom användes olika karttyper, olika koordinatsystem samt andra sätt att uppge positioner. Inte ens närliggande räddningsstyrkor hade kartor över aktuellt område. […] När styrkan från Fagersta blev insatta på måndagen den 4 augusti fick man en dålig papperskarta av hemvärnet vid brytpunkten i Ramnäs.”
Notes: 2014 – LST inblandade efter några dagar och samordnat kartstöd var efter en vecka och kartorna var väldigt grova och inte så operativa
2019 – Åsenhöga – LstF i yttre stab med kartstöd
Sammanfattningsvis:
Utredningar påpekar tydlig brist på kartstöd och geografiska lägesbilder vilket har varit problematiskt
När kartstöd funnits har det poängterats som mycket betydelsefullt
Denna text handlar om 2014
Under brandens hela första vecka saknades gemensamt kartstöd och lägesbild.
När länsstyrelsen tog över samordningen fanns inga rutiner eller resurser för att samla in data i realtid och förmedla bland alla inblandade parter. Från helikopter och enheter på plats till sambandscentral.
Länsstyrelsernas GIS-samordnare fick hjälpa till på distans att skapa fixerade kartor av redan inaktuellt material såsom satellitbilder. (Västmanland var enda länet vid tillfället utan GIS-samordnare så IT fick hoppa in, mer än hälften var på semester)
Konsult kallades in och upprättade en demomiljö för att kunna samla in lägesbunden information i realtid i fält, såsom brandfront, slangdragningar, pumpar, avspärrningar etc…
Första brandbil åkte fel pga. felaktig ruttning av GPS
Helikopterinsats för räddning av 9 skogsarbetare försenades pga. olika koordinatesystem (FM SWEREF99, KB WGS84)

## Slide 8: Inte bara ett GIS-projekt
BrandGIS workshops
Metoder, strukturer och rutiner
Krissamverkan
GIS - verktyg
Maj 2024
Notes: Det här projektet är egentligen väldigt mycket mer än GIS. Det bygger på ett behov att integrera GIS i krisberedskap, och vi skapar metoden för hur vi kan se till att GIS blir mer känt och en naturlig del i arbetet.
Projektets mål är att skapa tydliga underlag till operativ ledning som bygger på samverkan, mellan LST och kommuner och mellan GIS-resurser och stab/räddningstjänst. Dessa ska följa en gemensam metodik för kartering och visualisering vilket möjliggörs via standardiserad datamodell, symbologi och layout. Genom standarderna och integrationer mellan olika GIS-plattformar/klienter bidrar projektet till kort uppstartstid oavsett aktör samt ökad kontinuitetsförmåga, så att olika GIS-resurser effektivt kan lösa av varandra.
Process- och metodstöd: GIS i stab
Samverkansformer
Harmonisering och kontinuitet
Etableringsstöd regionala geoceller
Kommunikation/information inblandade aktörer och allmänhet
Pilot för lägesbildsstöd för olika händelsetyper
Workshoparna vi arrangerar tillsammans med respektive länsstyrelse och räddningstjänster genomförs under projektets tre år. Status i september 2023 är att vi i år kommer att ha genomfört workshopar i 12 län

## Slide 9: BrandGIS – stabsstöd
Notes: BrandGIS-konceptets roll i en händelse
Syfte: Att förstå var en georesurs passar in i en händelse och vad dess uppdrag blir
Tillvägagångssätt: Gå igenom flödet av information från olika källor och av olika typ, digitalisering, distribution av olika produkter till olika kunder med olika teknik.
Att tänka på: Komplexiteten i en händelse och vikten av ordning och struktur
Insamling i fält
Papperskartor och penna -rita på senaste utskrivna version önskvärt. Om möjligt, ha med utskrifter direkt när ni kommer ut.
Appar och karttjänster -utredning pågår kring karttjänster som ska fungera för flera plattformar simultant
Appar och filöverföring -Mejl, MMS, Skype, Teams… whatever works
Foton (geotaggade) -Tunga att överföra och kräver efterbehandling
Redigering
Detta ska förhoppningsvis kanske vara den enklaste biten när alla delar av ”krispaketet för brand” kommer vara intrimmade.
Produkter
Det kommer att finnas flera olika typer av produkter utifrån olika behov i stab och för kommunikation med allmänheten, eller andra syften. Lägesbilderna kan vara detaljerade, operativa, eller överlägesbild, detaljerade och generaliserad
Visning
Om uppkoppling även på webb, men annars kan vi visa på skärm, projektor i stab och på utskrifter.
>> Fokus idag…
Tekniken som ska stödja arbetsuppgifterna. Information samlas in med olika metoder och digitaliseras och uppdateras av GIS-resurser med hjälp av BrandGIS-paketet. Produkter är olika typer av kartor beroende på vilka behov som finns för stunden. Om det finns uppkoppling kan karttjänster och webbGIS produceras.
Vi kommer att gå in ytterligare på flera av de här delarna längre fram, men jag vill börja att nämna något om detta ur ett stabsperspektiv just här och nu:

## Slide 10: Målbild
30 min
3 RTJ-enheter på plats
Spridnings-scenarioverktyg
Vind ökar kontinuerligt,
kantrar om 36 timmar
Lantbruk och samhälle i fara
40 min
till VB:
Mer resurser
MSB brandflyg
Lokal GIS-resurs
90 min
GIS-resurs på plats
BrandGIS-modellen
Router, WiFi, Geodata
2 dagar
Kontinuitetsproblem
MSB FSOL
Andra kommuner
Länsstyrelsen
9 dagar
Brand släckt
Efterbevakning
GIS-stöd hela vägen
Drönare
Fältresurser
BrandGIS – scenario
Notes: Det är brandsommar med flera pågående bränder i landet. LMs Geocell arbetar vid annan brand i norr.
Brandflyget upptäcker en brand mellan Uppsala och Heby i västra delen av länet, den verkar stor och brandflyget larmar.
[KLICK] 3 enheter på plats efter 30 minuter, [KLICK] branden är svår att överblicka.
[KLICK] Insatsledaren knappar in teoretisk brandyta i Brandscenarioverktyget. 3 minuter senare ser hen att vinden kommer att öka och kantra och prognoserna ser inte bra ut. Lantbruk och mindre tätort finns i kantrande riktning.
[KLICK] Insatsledaren kontaktar vakthavande befäl för mer resurser, både MSBs brandflyg och GIS-resurs lägesbild beställs.
[KLICK] Lägesbild med folk från kommun el räddningstjänst är på plats efter 90 minuter med väska innehållandes: Router (wifi, 4G), NAS med GIS-DB som flera kan arbeta i samt med bakgrundskartor. Man har kontinuitet för 1-2 dygn.
[KLICK] Staben får information från fältresurser och drönare som finns tillgängliga i räddningstjänstens bilar,
[KLICK] Branden sprider sig ytterligare och händelsen kräver samverkan. Färdiga avtal träder i kraft och GIS-resurser från samverkande kommuner och ev. LST stödjer upp, naturvårdsbrännare från länsstyrelsen hjälper till med att samla in data via fältappar.
Efter ett par dagar behövs fler resurser kallas in och förstärkning från andra kommuner, MSB FSOL och länsstyrelsen kommer för att lösa av de initiala GIS-resurserna.
[KLICK] Branden pågår i 9 dagar innan överlämning till bevakning. GIS-resurser på plats under hela händelsen och har inga problem att lämna över till resurser från andra organisationer med olika GIS-plattformar.

## Slide 11: Block 2
Brandteori och datamodell

## Slide 12
Brandrisk
Notes: Brandrisk
Innehåll: Kapitlet går igenom och förklarar FWI-brandrisk och dess underindex
Syfte: Förståelse av underindex är relevant för att bedöma vilken insats som krävs för att hantera en brand och resurstilldelning för släckning, samt tidsplanering
Tidsåtgång (ca): 20 min
Tillvägagångssätt: Förklara indexet, underindex och dess betydelse i en analys och bedömning, samt öva på olika värden, vad man kan utläsa.
Att tänka på: Tid att tänka själva och att diskutera värdenas olika betydelse
Att komma som GIS-resurs i en brand kan vara tillräckligt stressande och nytt bara när det kommer till själva GIS-momenten. Lägger vi därutöver till alla termer som finns i stab och bland brandmännen så finns det risk att vi missar viktig information. Hur kommer vi åt det? Jo, genom att nosa lite på de begrepp som vi kan stöta på.

## Slide 13
FFMC – finbränsle ytan
> 80 brännbart
86-89 kontinuerlig spridning
90-92 hög risk gnistantändning
>93 extremt
DMC – > 5 cm
< 20 brinner ej
21-30 risk för blixtantändning
31-40 brännbart, bär elden
41-59 hög
> 60 extremt, all bränsle tillgänglig
DC – > 20 cm
> 200 brännbart
> 350 problematisk eftersläckning med djup glödbrand
ISI – spridning (ungefär meter/min)
0-3 mycket långsam
4-9 främst ytbrand
10-13 snabb spridning och branden börjar klättra
14-17 stor risk för kronbrand
>18 extrem spridning
BUI – tillgängligt bränsle (DMC+DC)
0-32 lite bränsle
33-50 viss bränsletillgång
51-68 mer bränsle > intensitet
69-89 potentiella brandbeteendeproblem
>90 extremt
FWI – index intensitet
0-5 krypande ytbrand
6-13 låg ytbrand
14-23 aktiv ytbrand
24-32 Stor risk för kronbrand
>33 Extremt, aktiv kronbrand
FWI-värde och brandriskindex
<1 Mycket liten brandrisk, 1
1-6 Liten brandrisk, 2
7-16 Normal brandrisk, 3
17-21 Stor brandrisk, 4
22-27 Mycket stor brandrisk, 5
>28 Extremt stor brandrisk, 5+
RH
> 60 elden självdör
50-60 svag spridning
30-50 ”bär elden”
< 30 ”explosivt” vid temp > 30° C.
sk 30/30 cross over
datum
temp °C
luftfuktighet %
regn mm
vind m/s
Brandriskindex – modell
Notes: FWI-modellen är en kanadensisk modell för brandriskbedömning och finns i två olika varianter. Den ena produceras på dygnsbasis (dygnsmodellen) och representerar brandrisken på eftermiddagen då brandrisken oftast är som högst. Den andra modellen beräknas timme för timme (timmodellen) och nya beräkningar görs när uppdaterad information finns. Via timmodellen kan brandriskens variation ses över dygnet. Består av flera olika beräkningar.
FWI-modellen bygger på beräkning av tre grundvärden för fuktkvoter i olika skikt.
□ FFMC (Fine Fuel Moisture Code): representerar fuktigheten i finfördelat dött bränsle på markytan. Ett lågt värde på FFMC anger hög fuktighet medan ett högt värde anger torka (skala, 0-101)
□ DMC (Duff Moisture Code): representerar fuktigheten i ett något djupare skikt. Ett lågt värde på DMC anger hög fuktighet medan ett högt värde anger torka. DMC-värdena brukar i Sverige röra sig i spannet 0-150 men har ingen absolut övre gräns.
□ DC (Drought Code) visar fukthalten i tjocka kompakta humuslager. Ett lågt värde visar hög fuktighet och ett högt värde visar torka. Skalan har ingen övre gräns men DC-värdet blir sällan över 600 i Sverige, och då bara i senare delen av riktigt torra somrar.
Med hjälp av dessa tre grundvärden och aktuell vindhastighet beräknas två mellanindex.
□ ISI (Initial Spread Index) är ett relativt mått på brandens spridningshastighet och beräknas ur FFMC och vindhastigheten (ungefär meter/minut).
BUI – (Buildup Index) beräknas som ett viktat medelvärde av DMC och DC och syftar till mängden tillgängligt bränsle. BUI är tänkt att indikera hur stor del av bränslet som är torrt nog att vara tillgängligt för elden. Ett högt värde innebär att en stor del av bränslet kommer att omsättas i elden.
FWI – (Fire Weather Index) är det slutgiltiga brandriskvärdet och är tänkt att avspegla brandintensiteten under dagens värsta period, tidig eftermiddag.
I Sverige har FWI översatts till ett brandriskindex i sex klasser med stigande värde för ökande brandrisk och som används för kommunikation till allmänhet och media enligt följande:

## Slide 14
https://www.smhi.se/brandrisk
Användarnamn: brandrisk
Lösenord: Eld23skog
Notes: Tabellen ger delvärden för en plats i kartan. Kan välja att visa delindex i kartan istället.
Denna webbsida kräver inloggning. Det är den sida som räddningstjänsterna använder sig av. Det är också dessa karttjänster som ligger till grund för appar som Brandrisk ute.

## Slide 16
FWI: 27 ISI: 16 DMC: 22 TEMP: 27C BUI: 5 DC: 113 FFMC: 91 RH: 55%
Notes: Ganska högt FWI, Högt ISI, lågt BUI.
Här har vi en brand som sprider sig fort men som inte blir så svår eftersläckning på eftersom det tillgängliga bränslet i marken inte är högt.

## Slide 17
FWI: 27 ISI: 5 DMC: 67 TEMP: 27C BUI: 87 DC: 493 FFMC: 84 RH: 35%
Notes: Samma FWI, nu lågt ISI men högt BUI
Denna brand sprider sig inte så fort, men har mycket tillgängligt bränsle, antagligen har det varit en väldigt torr sommar här och eftersläckningen tar lång tid.

## Slide 18
FWI: 46 ISI: 19 DMC: 67 TEMP: 34C BUI: 103 DC: 486 FFMC: 96 RH: 27%
VÄSTMANLAND
2014
Notes: Väldigt högt FWI, högt IS och BUI, crossover mellan temperatur och luftfuktighet.
Var kan vi se sådana här värden? Dessa värden kommer från den 4 augusti 2014.

## Slide 19
Brandtyp | Spridning/minut | Spridning/timme | 100 meter på
Gräsbrand | 15-30 m/min | 900-1800 m/h | 3-7 min
Låg löpbrand | 1-10m/min | 60-600 m/h | 10-100 min
Hög löpbrand | 10-20 m/min | 600-1200 m/h | 5-10 min
Toppbrand | 20-50 m/min | 1200-3000 m/h | 2-5 min
Glödbrand |  | x cm | 
Förväntad spridning
Faktisk spridning (revidera spridningshastigheten och nästa förväntade avstånd)
Kl xx
Kl xx
Kl xx
Kl xx
Brand – spridningshastighet
Notes: MSBs handbok för skogsbränder
Att kunna visa på förväntad spridning i kartan kan vara en bra hjälp för räddningstjänsten, men är också en bra kontrolluppgift för er själva, att se att det ni ritar verkar rimligt. Kan branden ha spridit sig så mycket som du ritar in från förra utbredningen?

## Slide 20
PAUS

## Slide 21
Brand
Notes: Brand
Innehåll: Genomgång av olika brandtyper och dess innebörd för åtgärder
Syfte: Att få en förståelse för olika brandtypers förlopp
Tidsåtgång (ca): 10 min
Tillvägagångssätt: gå från lågintensiv brand till högintensiv
Att tänka på: Att lägga till på de större intensiteterna, om hur de skapar väder och långa kast av bränder. Finns räddningstjänsten i rummet så kan de gärna få kommentera hur de agerar vid de olika brandförloppen.

## Slide 22: Torvbrand
Notes: Torvbrand kan vara speciell då det inte alltid är så mycket öppna lågor men ändå är svårsläckt då ett utdikat område med torr torv har väldigt mycket brännbart material och glöder under marken, ibland i flera årstider.
Torvbrand är en glödbrand som kan uppstå i syrefattig miljö under marknivån sedan en låg eller hög löpbrand brunnit över. Branden sprids via rötter och död vegetation. En brand kan gå mycket djupt ner, beroende på hur tjockt lagret av död vegetation är. Det finns risk att torvbranden övergår till löpbrand igen. En torvbrand kan fortgå under en mycket lång period och spridningen är långsam, ofta enbart enstaka centimetrar per timme. Torvbränder är endast möjliga i skogsmarker som har torvmark eller under ett tjockt lager av torv i moar, exempelvis i en äldre granskog.

## Slide 23: Låg löpbrand
Notes: Låg löpbrand med lågor under en meter.
Låg löpbrand är den vanligast förekommande typen av skogsbrand. Huvuddelen av alla skogsbränder startar som låg löpbrand, vilket innebär att det brinner i markvegetation, i död vegetation och i låga buskar. Exempel på intervall för spridningshastighet är 0–10 meter/minut. I områden där gräs dominerar kan spridningshastigheten vara uppemot 15–30 meter/minut.

## Slide 24: Hög löpbrand 2.5-3 m
Notes: Hög löpbrand med lågor 2.5- 3 meter. Går ej släcka i fronten.
Hög löpbrand är brand i markvegetationen, i lägre grenar och i enstaka trädtoppar. Det som skiljer en hög löpbrand från en toppbrand är att vid en hög löpbrand involveras enbart enstaka trädtoppar och den är starkt beroende av branden i markvegetationen. Exempel på intervall för spridningshastighet är 10–20 meter/minut.

## Slide 25: Toppbrand kronbrand 3.5 m och högre Vindburen toppbrand
Notes: Mycket våldsam brand. Var mycket noga med vad man har sin personal. En extremt svår brand att hantera. Planera evakuering av boende, jobba i flygel flank och rygg om det är möjligt. Denna våldsamma brand blir lättare att hantera under natten då RH är högre.
En toppbrand sprider sig bland de högre bränsleskikten, från trädtopp till trädtopp. Förutsättningarna är att det råder stark vind, att avståndet mellan trädtopparna inte är för långt, att det finns kontinuerligt med bränsle från marken och upp mot trädtopparna och att mängden tillgängligt torrt bränsle i mark- och fältskiktet (skiktet ovanför markskiktet) är tillräckligt. Exempel på intervall för spridningshastighet är 20–50 meter/minut. En brand måste gå från låg löpbrand till hög löpbrand innan den övergår till toppbrand.

## Slide 26: EXTREMA SKOGSBRANDFÖRLOPP Vindburen toppbrand
Notes: Internationella bilder

## Slide 27: EXTREMA SKOGSBRANDFÖRLOPP Brandplymsdominerat brandförlopp
Notes: Vi tror att detta foto kommer från branden i Västmanland 2014.

## Slide 28: Länkar
Megabränder https://www.svtplay.se/video/eDmarQp/vetenskapens-varld-megabranderna
Sök ”Skogsbrand” på YouTube
Notes: Lite blandade länkar från SVT om skogsbrand. En som inte finns kvar är Megafires – The Global Threat, rekommenderas då det även tar upp en del forskning.

## Slide 29: Skogsbrand – nomenklatur
Vägledning i skogsbrandsläckning
- 3:e utgåvan 2022
https://www.msb.se/sv/publikationer/vagledning-i-skogsbrandslackning---3e-utgavan-2022/
Notes: Benämningar vid skogsbrand för att kunna orientera sig.
MSB – Vägledning i skogsbrandssläckning
Högre vindstyrka ger smalare brand

## Slide 30
Åtgärder
Notes: Åtgärder
Innehåll: Direkt angrepp, begränsningslinjer och olika metoder för släckning/begränsning
Syfte: Att lära känna nomenklaturen och förstå innebörden av de olika symbologierna
Tidsåtgång (ca): 15 minuter
Tillvägagångssätt: Gå igenom de olika begreppen och ge en bild av när de blir relevanta
Att tänka på: Finns räddningstjänst i rummet så kan de förklara på ett mer relevant sätt de olika åtgärdstyperna.

## Slide 31: Taktik – Direkt och indirekt angrepp
Exempel direkt angrepp Kan göras på flera olika sätt; från front, flank, bakifrån, genom avbränt område, bombning mm
Notes: Värme, syre och brännbart materiel  brandtriangeln ta bort ett av dem så kan man släcka eller begränsa.
Beroende på brandens intensitet väljer man rätt taktik. Som regel är att lågor över 1 meter går ej att bekämpa rätt framifrån utan måste tas ifrån flanker och flyglar. Man börjar bakifrån för att ha en reträttväg bakåt och säkra upp den. Genom att släcka flankerna så kan man få elden att smalna av och därmed minska i spridning. Om man släcker för fort kan effekten bli att branden blossar upp igen, därför kan det i vissa sammanhang vara så att man vill åta allt det brännbara materialet brinna upp på platsen.

## Slide 32: Taktik – Begränsningslinje
Notes: Oavsett vilken av begränsningslinjerna som används så krävs en noggrann beräkning av hur snabbt branden sprider sig. Man kommer troligen jobba i en rätt kraftig rök, gnistregn som kan försvåra skapandet av begränsningslinje. Att personal står och exponerar sig mot fronten kommer troligen bara kunna ske under låg löpbrand. Vattensprinkler är att föredra vid denna typ av insats.
När elden når fram till en begränsningslinje blir det ofta en kraftigare brand precis vid stoppet. Då är det viktigt att begränsningslinjen inte är för smal eftersom det kan göra att branden ändå lyckas ta sig vidare.

## Slide 33: Taktik – Torr metod eller våt metod
Foto Lovisa Svenn
Notes: I de flesta fall vill vi släcka med vatten men det finns alternativ som torr släckmetod.

## Slide 34: Taktik – Motbrand / skyddsavbränning
Notes: Vissa räddningstjänster använder motbrand, andra har inte använt metoden. Bland naturvårdsbrännare är detta den metod som används för att bränna av ett förutbestämt område.

## Slide 35
SiTaC
Notes: SiTaC
Innehåll: Gå igenom symbologin som är till stor del genomgången i de två föregående avsnitten. Komplettera med övriga symboler.
Syfte: Att lära sig paletten i teckenförklaringens alla skikt.
Tidsåtgång (ca): 10 min
Tillvägagångssätt: Gå igenom kategori för kategori och förklara syftet med varje symbol. Lägg tid att förklara etiketteringen av resurser och syftet med Rakel-beteckningen för RTJ, typ-kommun-station-resurstyp.
Att tänka på: Finns RTJ i rummet så kan de ofta förklara när olika symboler kan vara relevanta.

## Slide 36: Symboler - SiTaC
Branden
Förutsättningar
Åtgärder
Resurser
Materiel
Notes: Om SiTaC, vad är det? - system med kartsymboler för att åskådliggöra lägesbild, problemställningar men även taktiska åtgärder. Situation Tactique i Frankrike och Situazione Tattica Complessa i Italien
5 kategorier - Indelat i fem kategorier:
Brandens utbredning och spridning,
Förutsättningar (faktorer som inverkar på skogsbrandens beteende)
Åtgärder, resurser och materiel
Ursprung i Europa - Systemet är utvecklat och används av medelhavsländerna sedan åtskilliga år. I och med den stora skogsbrandsfaran i dessa länder är kartsymbolerna med avseende på skogsbrand särskilt väl utvecklade och genomtänkta. De är även väl anpassade för analog ritning på karta.
Anpassningar - Anpassat till våra förhållanden + Vissa anpassningar för att de ska funka tekniskt i våra program
Brandfokus - SiTaC-systemet främst för skogsbrandssläckning men omfattar egentligen alla typer av händelser men en avgränsning, för Sveriges del i nuläget, är att enbart ha med de symboler som används vid skogsbrandsläckning.
Tips om att läsa mer i MSBs ”Vägledning för skogsbrand”!

## Slide 37
Brand
Frontens spridningsriktning
Höger flank hög spridningshastighet
Vänster flank låg spridningshastighet
Brandens startpunkt
Vindriktning och hastighet
SiTaC +
Avbränt område
Aktiv brand
Glödhärd
Flygbrand, hopp - spridningspunkt
Brandutbredning
Teoretiskt exempel
Beräknad brandfront
17:00
Notes: Symbolerna för kategorin Brand. Vi skriver SiTaC+ eftersom vi i BrandGIS hela tiden utvidgar konceptet med egna symboler för datamängder som vi under projektets gång upptäcker behövs, som till exempel Beräknad brandfront.

## Slide 38
Allmänt
Helikopter
Flygplan
Känslig punkt, naturliga förändringar, gränssnitt
Plats där förändring sker t ex topografi, bränsletyp, andra förändringar
Känslig punkt, WUI, Wildlife Urban Interface
Plats där branden hotar att gå från naturliga bränslen till byggnader
Kan även vara samhällsviktig funktion som är eller kan bli hotad
Svag lutning
Brant lutning
Väg blockerad
X
Kraftledning
Spänningsatt
Spänningslös
Vattentag
4x4
Vägar
Sluttningar
Förutsättningar
Notes: Hur är förutsättningarna för brandens spridning på platsen? Och hur är förutsättningarna för åtgärder?

## Slide 39
Vattenbombning
Vattenbombning
Planerad evakuering
Genomförd evakuering
Släcklinje / skyddslinje
Släcklinje / skyddslinje
Planerad begränsningslinje, torr metod
Planerad Tändning på linje / punkt
Pågående tändning på linje / punkt
Planerad direkt släckning
Pågående direkt släckning
Planerade
Pågående
Färdigställd Begränsningslinje, torr metod
Planerad begränsningslinje, våt metod
Färdigställd begränsningslinje, våt metod
Pågående evakuering
Ev
Ev
Ev
Åtgärder
Planerad avstängning
Aktuell avstängning
Notes: När det gäller symbolerna för taktiska åtgärder samt symbolerna för resurser som används vid en skogsbrandsinsats, skiljer systemet mellan om de är planerade respektive pågående. Dessutom är symbolerna som är planerade möjliga att fylla i på en karta, och på så vis uppdatera från planerad till pågående!
Finns en liten bokstav vid våt/torr som saknas i beskrivningen här. Med den bokstaven så blir symbolerna också oberoende av färg eftersom de ändå går att särskilja.

## Slide 40
255-1040
255-1040
HELI 01
LP
LP
155-1110
355-9110
Resurser
Planerade
På plats
Räddningstjänst
Ambulansresurs
Polisresurs
Flygande enhet
Ledningsplats
Brytpunkt
HELI 01
Försvarsmakten
FM
FM
Återsamlingsplats
Notes: Detsamma gäller för resurser, dvs. systemet skiljer mellan resurser på plats respektive planerade resurser
Brytpunkt + skillnad återsamlingsplats
Etikettering, med rakelnumret, låta rtj-resurserna förklara vad Rakelnumret är (3 första > var i Sverige, aktör > typ av resurs) >> Bra att ha, rtj-person förstå vad det är för resurs

## Slide 41
Materiel
Pump / motorspruta
Vattentank / bassäng
Materieldepå
Grenrör / kyrka
Sjukvårdsmateriel
Dricksvatten
Mat
Grovslang/smalslang
Notes: Dessa symboler är inte från Sitac utan är antingen standardsymboler från Svenska kartsymboler eller utformade av oss i projektet.

## Slide 42
Notes: Översikt över symbologin finns utskriven, vi rekommenderar att ni även packar med en sådan för att snabbt kunna titta på i en händelse.
Det ska funka i svartvitt
Om det finns både punkt och linjesymbol, välj det som passar
Finns symbolvridningsattribut som ska styra om man ritar punkter (tex riktning)
Tips är att skriva ut denna och plasta in och ha med sig i sin KrisGIS-låda!

## Slide 43
BrandGIS – datamodell
Notes: Datamodell
Innehåll: Översiktlig bild med datamodellen, generella och specifika attribut och förval
Syfte: Att få en förståelse av datamodellens uppbyggnad, underlättar import/export m.m.
Tidsåtgång (ca): 5-7 min
Tillvägagångssätt: Beskriv bildens alla delar
Att tänka på: Inte bli för teknisk
Datamodell BrandGIS 2022. Alla lager är kategoriserade i fem kategorier enligt SITAC-indelningen och generella attribut återfinns i de flesta skikt. Förvalslistor och domäner är inkluderade för statusattributet som styr symbologin. Vi känner igen namnen på datamängderna från SiTac-symbolerna.

## Slide 44: Block 3
Stabsarbete och samverkan

## Slide 45: Stabsarbete
Notes: Stab
Innehåll: Vad begreppet stab är, hur det används, olika typer av stab och dess huvudsakliga syfte och generella struktur och arbetssätt/arbetsfördelning
Syfte: Få ovana personer att förstå hur en stab i en större och mindre händelse kan se ut.
Tidsåtgång (ca): 15 min
Tillvägagångssätt: Förklara begrepp, använda verkliga exempel från blåljus, samverkan och myndighetsvärlden
Att tänka på: Inte låta det ta för lång tid och det är ingen stabskurs vi håller. Mest en kort genomlysning.
Staber varierar alltid sin utformning– beror på aktör och händelse!

## Slide 46: Vad är en stab?
  Syfte
  Stödja beslutsfattaren att ta fram bra beslutsunderlag (ledningsstöd)
  Hjälpmedel - underlätta för ordinarie verksamhet
  Öka förmåga (till samverkan och ledning)
  Frigöra resurser från övriga organisationen
  Effektivare arbetsmetodik
Exempel på uppgifter
Samla, strukturera och analysera information (!)
Skapa beslutsunderlag (lägesbilder)
Genomföra/verkställa/leda beslutade åtgärder
Planera och prioritera framåt
Administrera och ge service, lösa logistik
Samverka med externa aktörer
Upprätthålla sambandsvägar
Foto: Erik Flink, MSB
Notes: Tänk en projektgrupp, vara effektiv och ge hjälp till styrning
Samla information och strukturera upp
Räddningstjänsten är den som gör analysen i detta fallet ni förser med underlag
Finns ingen aktörsgemensam definition av begreppet stab i Sverige (vad jag vet) – men en likartad syn på vad syftet med stabsarbete är [LÄS SYFTET]
Här är några bilder av vad vi kanske kan se framför oss [EXEMPEL PÅ UPPGIFTER]
Några få individer eller flera hundra personer
Lokaler varierar! Kommunhuset/räddningstjänstens lokaler/ledningsbuss/garage…
På en plats eller uppdelad på flera, exempel brandbekämpning inre/bakre stab vs. Yttre/främre stab…
Krasst: en grupp människor som jobbar enligt vissa givna metoder, och fokuserat, för att hantera en viss händelse (eller flera)
Inget egensyfte i sig, utan ska vara ett stöd till beslutsfattaren och underlätta för ordinarie verksamhet
Uppgifter…
  Strukturerad informationshub

## Slide 47: Stabsarbete – Arbetssätt & verktyg
Arbetssätt
Gemensamma och ordnade
Organisation / funktionsindelning
Strukturerad informationshantering/
Informationsdelning / -säkerhet
Kontinuitet och uthållighet
Gäller även GIS – integrera!
Verktyg
Stabsorienteringar
Samverkansmöten / ISF
Tablåer Resurser, verksamhet, samband
Stabsarbetsplan
Dagbok / logg
Lägesbilder - Kartor!
Foto: Rickard Törnhjelm, FM
Notes: På något sätt definieras staben lite av hur vi jobbar – att vi går upp i ett mer aktivt och fokuserat – och strukturerat/ordnat arbetssätt, och använder vissa vedertagna metoder och verktyg
Gå igenom punkterna…
Stabsorientering
Syfte säkerställa att alla i staben jobbar i samma riktning + att resurser används smart
Forum för SC att få en samlad bild, kunna prioritera och inrikta
Typisk agenda: Närvarokontroll, mötets syfte, rapport från närvarande funktioner, direktiv för fortsatt arbete, tid för nästa stabsorientering
Ofta regelbundet intervall, ju mer som händer desto oftare

## Slide 48: Stabsarbete – Roller
Stabschefen (SC) – Leder och ansvar för stabens arbete, mer operativt, enligt stabsägarens/HCs behov.
Funktionsansvarig – Leder och ansvar för en enskild funktions arbete
Stödfunktioner – Sköter administration, service och särskilda verktyg, tex stabsassistent, GIS
Stabsassistent (Stabsass) – Stöd till stabschef, har detaljkoll, förbereder, samlar, ajourhåller stabsarbetsplanen
Vakthavande befäl (VB) – Driftchef i det löpande arbetet samt rollen ISK (kontaktperson).
Räddningschef – Beslutar att inleda en räddningsinsats och utser räddningsledare
  Vakthavande räddningschef (VRC)
  Räddningschef i beredskap (RCB)
Räddningsledare – Leder enskilda räddningsinsatser och fatta de beslut som har anknytning till dem
Sektorschef - Sektorchefen leder räddningsarbetet inom sin sektor av skadeplatsen.
Notes: Bra att känna igen några typiska roller i en stab
Ägaren av staben, tex, inte samma som SC
Natostandard för stabsindelning i funktioner. Bilden visar en länsstyrelses stabsfunktioner.

## Slide 49: GIS i staben – Huvudsakliga arbetsuppgifter
Kartproduktion
Samla in
  information från räddningschefer, sektorsansvarig och gruppledare
  positionsdata från fältpersonal via digital kommunikation
Producera lägesbildkartor kontinuerligt
  Digitalisera
  Skriva ut
Vidareförmedla lägesbild/information till inre stab, operativa resurser
Dokumentera
Notes: En sak att göra en karta, men att lyckas få till insamlingen är inte alltid helt enkel! Heterogen data behöver sammanställas. Det händer så mkt inom fältstöd/drönarstöd, svårt att ligga i fronten p detta. Vad kan man stödja med? Kanske inte samma person som kan ta emot informationen och en som redigerar i resurspaketet. Den som samlar in behöver inte nödvädndigtvis vara en GIS-resurs. Tänk team!
Men kan variera –våga hjälpa till med olika saker!
(Dokumentera) – Se till att kontinuerligt dokumentera det arbete ni gör, både ilka kartor ni framställer och det arbete ni gör kring dem (deltar i stabsorienteringar, har kontakt med olika personer och aktörer…). Kommer tillbaka till det!

## Slide 50: Stabsarbete – GIS
Stöd till lägesbild
  kartor (BrandGIS!)
Analyser
  Potentiell brandspridning?
  Hur många hushåll drabbas av evakuering?
  Vilka verksamheter hotas av frånslagen ström?
  Med mera…
Dokumentation och logg
Integrera GIS i stabens arbete
Notes: Den främsta uppgiften för en GIS-resurs i en stab är förstås själva kartproduktionen. Och den består av fyra olika moment:
Samla in information från räddningschefer, sektorsansvarig och gruppledare
  positionsdata från fältpersonal via digital kommunikation
Producera lägesbildkartor kontinuerligt
  Digitalisera
  Skriva ut
Vidareförmedla lägesbild/information till inre stab, operativa resurser
Dokumentera
Men tänk på att du också kan göra andra uppgifter! Våga erbjud din hjälp med sådant du kan. Våga föreslå en insats om det är något du tänker kan hjälpa i händelsen!

## Slide 51
Notes: Denna bild är en processbeskrivning av hur det KAN fungera i en stab för kartframställningen i stab under olika händelser. Tittar vi vänstermarginalen har vi de olika funktionerna med inre stab, yttre stab osv…
I en förberedande fas gäller det först att identifiera kommunikationsvägarna. Hur får du kontakt med de olika funktionerna? Du behöver få hjälp att få information och händelseförloppet beskrivet för att samla den initiala informationen. När denna del är klar (och dokumenterad!) kommer du in i kartframställningsloopen som pågår kontinuerligt under händelsen, ofta med cykler som beror på hur ofta stabsmöten återkommer. Vid stabsmötena eller i samband med dem (när kommer du träffa sektorscheferna) kommer du ha möjlighet att uppdatera information i dina kartor. Hur ska du ta emot informationen från sektorscheferna? Var förberedd med utskrifter eller be dem komma till din dator för att rita upp nya linjer direkt i GIS om du känner dig bekväm med det.

## Slide 52: GIS i staben – tips
GIS-resurs bör placeras i yttre stab om möjligt för att
Få närmare till informatörer i fält
Få närmare till operativa stabs- och sektorchefer
Lättare få en generell uppfattning om området
Lättare komma i kontakt med andra aktörer på plats snabbt
  Planera direkt för kontinuitet – minst tre dagar framåt (Stabschef, egen chef)
  Ha en plan för teknik och överlämning - (USB/extern hårddisk?)
  Ev. karttjänster och webbGIS ska vara uppe innan händelsen sker
  Om möjlighet finns, följ med i helikopter för att få en förståelse av området.
  Var minst två, en som samlar information och en som digitaliserar
    Informationssamlaren behöver nödvändigtvis inte vara BrandGIS-kunnig!

## Slide 53: Sambandsmedel
RAKEL bör vara mediet att luta sig tillbaka på för grundkommunikation och beslut
Flera kan höra samma information.
Med rätt sambandsplanering kan även kommunikation ske med Inre stab, Inre Befäl och andra Räddningstjänstpersoner
Robust och svårt att avlyssna
Med fältpersonal
Rakel
Snabba kommunikationer
Mejl
Filer, bilder och kartor
Telefon/SMS
Samtal
SMS - Länk till nya bakgrundsdata (tex Avenza) PDF via fildelningsyta
Med inre stab och TiB
Rakel
Snabba kommunikationer
Mejl
Filer, bilder och kartor
Skype/Teams
Längre dialoger och skärmdelning
Webb
Webbkartor och webbsidor
Telefon/SMS
Samtal
Illustration: MSB
E-post & sändlistor
En prioriterad uppgift är att tillsammans med stabschef få fram en distributionslista av epostmottagare som ska ha alla utskick av uppdaterade kartor. Det är ofta epost till räddningstjänstchefer, inre befäl, fordon, tjänstemän i beredskap, m.fl.

## Slide 54: Samverkan
Notes: Stab
Innehåll: Vad begreppet stab är, hur det används, olika typer av stab och dess huvudsakliga syfte och generella struktur och arbetssätt/arbetsfördelning
Syfte: Få ovana personer att förstå hur en stab i en större och mindre händelse kan se ut.
Tidsåtgång (ca): 15 min
Tillvägagångssätt: Förklara begrepp, använda verkliga exempel från blåljus, samverkan och myndighetsvärlden
Att tänka på: Inte låta det ta för lång tid och det är ingen stabskurs vi håller. Mest en kort genomlysning.
Staber varierar alltid sin utformning– beror på aktör och händelse!

## Slide 55: Samverkan – organisation och teknik
Samverkan kan ses som ett organisatoriskt sätt att lösa utmanande uppgifter som den egna enheten inte klarar på egen hand.
Ledning
Arbetsstruktur & kontaktvägar
Forum & rutiner
Kunskap om samverkan
Underhållas
Respekt & ödmjukhet
BrandGIS ger samverkan genom
gemensam datamodell
gemensam symbologi
gemensam metodik
palett av referenssystem
interoperabilitet - ArcGIS/QGIS
anpassade verktyg
karttjänster
Notes: Samverkan betyder gemensamt handlande, och är det vi behöver göra för att lösa utmanande uppgifter som den egna enheten inte klarar på egen hand.
Idag finns det många nivåer av samverkan i Sverige. I respektive län finns samverkansformer mellan länets aktörer, och det är på den nivån vi ser att GIS-samverkan behöver ske för att kommuner ska kunna stötta varandra i en regional Geocell!
Samverkan behöver vara uttalad och en del av ett etablerat arbetssätt för att fungera och det behöver finnas arbetsstruktur, ansvarsfördelning, kontaktvägar och rutiner som underhålls.
I GIS-världen och hos svenska aktörer finns:
otaliga fil- och projektfil- och karttjänstformat
många referenssystem (WGS84, MGRS, SWEREFx)
olika GIS
För att konsumera, producera och dela geodata krävs:
överenskomna standarder och format
förmåga att konvertera och behandla geodata
Det ger följande nyttor:
snabb uppstartstid
effektivitet
kontinuitet
struktur, dokumentation, versionering
GIS-folk är mycket bra på detta, men också bra på att uppfinna egna lösningar. Här behöver vi se till att alla inte hittar på sitt egna utan att vi använder samma – i samverkan!

## Slide 56
Indelning –
Enhetligt Ledningssystem
Notes: Länsstyrelserna samverkar i civilområden och kommunerna/räddningstjänsterna samverkar i enhetliga ledningssystem!
Olika lösningar i olika delar av landet.
Civilområdena har bildats för att
samordna åtgärderna inom det civila försvaret
sammanställa samlade lägesbilder och hålla regeringen informerad
samordna den civila delen av värdlandsstödet
i samråd med Försvarsmakten samordna det civila och militära försvaret.
Enhetligt ledningssystem
Utredningen pekade tydligt på behovet av att svensk kommunal räddningstjänst behövde utveckla förmågan att vid omfattande eller komplexa räddningsinsatser, samt vid flera samtidigt pågående räddningsinsatser, samordnat och effektivt kunna leda pågående räddningsinsatser och samtidigt kunna upprätthålla den beslutade beredskapen.
Det fanns, och finns fortfarande, ett behov av att svensk kommunal räddningstjänst stärker förmågan i sin hantering av räddningsinsatser och beredskapsproduktion. Syftet är att åstadkomma en högre samlad effekt mot det skyddsvärda. För att underlätta ett mottagande och användande av externa resurser är det även en fördel om det vid räddningsinsatser finns en enhetligare organisation.
I praktiken har en ELS en eller flera räddningscentraler. På dessa finns VB, VRC och larmoperatörer som lyssnar på SOS-samtal beroende på lokalisering. De gör bedömningar av vilken insats som krävs, ställer egna frågor via SOS-operatören.

## Slide 57: Hur skapar vi samverkan inkl. GIS?
Egna organisationen måste inse/anse GIS som en strategisk och taktisk resurs
  Arbeta för att synliggöra GIS och geodata samt GIS-kompetens i krisberedskap och i totalförsvarsperspektivet
  Visa bra exempel – visa där det inte gick bra
  LEH – ska ha en krisledningsplan (ingår GIS?)
Operatörer i samverkan måste veta var det finns GIS-resurser och kompetens
  Räddningstjänster vill ha stöd till lägesbilder
Jobba för att vara med på övningar
  Bra tillfälle att synas och visa värde, effekter och kompetenser
Lär känna er:
  beredskapssamordnare
  räddningstjänstchefer
  TiB / utpekade stabschefer
  kollega och dess chef på nästa kommun
Skapa nätverk
Planera återkommande möten
Notes: Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap

## Slide 58: Förberedelser
Notes: Förberedelser (preppning)
Innehåll: Genomgång av vad man kan tänkas behöva för att kunna agera online och off-line. Vilket teknik, material och geodata behöver vara förberett.
Syfte: Mental, organisatorisk, teknisk och informationsmässig förberedelse för att snabbt kunna agera vid en händelse i okänd mark och teknik
Tidsåtgång (ca): 10-30 min
Tillvägagångssätt: Genomgång av listor och diskussion
Att tänka på: Alla måste göra sin egen förberedelse med sina förutsättningar och behov. Jämför det med vanlig kontinuitetshantering.

## Slide 59: Utrustningslista
Mjukvara
Laptop
ArcGIS Pro / QGIS
Utcheckad licens
BrandGIS-paket
Chrome
Koordinatkonverteringsverktyg
Mobiltelefon/padda
QField
Avenza maps
ArcGIS Quick Capture
ArcGIS Field Maps
Google Chrome
Hårdvara
Bärbar dator
Extern hårddisk med geodata
USB-minne (USB-A, USB-C)
Laddare till dator
Mus
Headset
Mobiltelefon med surf el. SIM-kort i dator
Mobilladdare
USB-kabel till telefon
Nätverkskabel (cat-6) 3 meter
HDMI-kabel 5 meter
HDMI-VGA-adapter
Projektor
Extra skärm
A3-färgskrivare
A3-papper
Rakel-terminal
Router med WiFi och 4G/5G, alt telefon-hotspot
Länkar
GIS-portaler
WIS
SOS alarm
Krisinformation.se
MSB - brandriskkarta
SMHI - brandriskprognos
SMHI - aktuell prognos
SMHI/MSB - Brandrisk Skog och Mark
Övrigt
Utskrift av BrandGIS handboken
Varma kläder – inte fleece eller nylon
Bra fältskor / kängor
Tofflor
Handduk
Termos och vattenflaska med fyllning
Mat och snacks för 24 timmar
Skyddsglasögon
Första förband
Notes: Mobil ledningsplats kommer att finnas från lst! (Ej i Södermanland va?)

## Slide 60: Verksamhetskritiska data
Hårdvara
Bärbar dator
Extern hårddisk med geodata
USB-minne (USB-A, USB-C)
Laddare till dator
Mus
Headset
Mobiltelefon med surf el. SIM-kort i dator
Mobilladdare
USB-kabel till telefon
Nätverkskabel (cat-6) 3 meter
HDMI-kabel 5 meter
HDMI-VGA-adapter
Projektor
Extra skärm
A3-färgskrivare
A3-papper
Rakel-terminal
Router med WiFi och 4G/5G, alt telefon-hotspot
Geodata
Terrängskuggning (visa branter, blockighet)
Bakgrundskartor (som vector tile paket kan de bli små)
Skogsbilvägar med vändplatser (finns i NVDB)
Befolkningsuppgifter
Samhällsviktig verksamhet
Mark- och vattenreglerande bestämmelser
…..
  Finn er relevanta geodata !!!
Notes: H
Mobil ledningsplats kommer att finnas från lst! (Ej i Södermanland va?)

## Slide 61: Dokumentation
Notes: Dokumentation och versionering
Innehåll: Hur man dokumenterar jobb, beslut och versioner av geodata och slutprodukter
Syfte: Få ordning, effektivitet och repeterbarhet i en händelse. Stabshygien.
Tidsåtgång (ca): 10-15 min
Tillvägagångssätt: Listor, loggar, nomenklatur på filer och struktur i mappar
Att tänka på: Ska kunna överlämnas till en person du inte känner. Varje tidsbesparande mikrobeslut behöver loggas, för att inte efterföljande resurser ska göra fel eller tappa tid. Kan de på 5 minuter läsa in sig på vad som gäller så blir överlämning mycket smidigare.
Foto Lars Brånn. Bild av hur karthanteringen fungerade i Ljusdal innan geocellen kom till platsen.

## Slide 62: Dokumentera! – Arbetslogg
  Logga ert arbete!
  - Möten, kontakter, beslut, beställningar, leveranser, personalbyten…
Notes: Dokumentera ditt arbete! Det är gärna något man hoppar över, men i en händelse så sker väldigt många mikrobeslut som man i efterhand undrar varför de skett. Det kan vara alltifrån detaljer i karta, eller varför man pratar med X för att få Y. För att underlätta överlämning och förstå varför saker är som det är så är den enda lösningen att dokumentera detta. Det finns en flik i stöddokumentet för detta under mappen _Gemensamt: Loggfil_instruktioner BrandGIS.xlsx
2. Logg/förteckning över de produkter du producerar – hålla ordning!
3. Versionering och uppmärkning/namnsättning! Enhetligt system!
Döp filer och märk upp layouterna
Förslag på standard i handledning och loggfil – följ gärna det och anpassa efterhand. Bra att ha något att börja med

## Slide 63: Dokumentera! – Produktlogg
  Registrera era exporterade kartor!
Notes: 2. Logg/förteckning över de produkter du producerar – hålla ordning!
3. Versionering och uppmärkning/namnsättning! Enhetligt system!
Döp filer och märk upp layouterna
Förslag på standard i handledning och loggfil – följ gärna det och anpassa efterhand. Bra att ha något att börja med

## Slide 64: Versionering – tillvägagångssätt
Definitioner | Förklaring
Produktid | Byggs upp enligt principen: [lämplig förkortning för händelse, tex ort för ledningsplats]-[Tidnummer långt]-[Skala]-[Format på karta] ex. Åsenhögabranden-220623-1015-10K-A3L (skala 1:10000 A3 liggande)
Namn på Aprx-fil | BrandGIS-[lämplig förkortning för händelse, tex ort för ledningsplats]-[ev. Deskriptiv beskrivning av innehåll]-[datum], ex. BrandGIS-Åsenhögabranden-Karta_operativ_lägesbild-220623.aprx
Beställare | Den funktion eller motsvarande som beställt kartan, ex. Stab
Utförare (Sign) | Signaturen för den som producerat kartan, ex. HL
Produktionsdatum och tid | Det datum och tid kartan levereras
Format | Om kartan är avsedd för utskrift i pappersformat, vilket format det då förväntas skrivas ut i.
Antal | Antal exemplar som beställningen omfattar om den är avsedd för utskrift (om kartproduktionen sker på annat ställe än där den skrivs ut kan denna uppgift bli överflödig).
Tidsnummer | MMDDHHmm -> 08051030 (månad-dag-timmar-minuter)
Notes: Finns guide i paketet

## Slide 65
LUNCH
Notes: Med inspel från Rtj
Att komma som GIS-resurs i en brand kan vara tillräckligt stressande och nytt bara när det kommer till själva GIS-momenten. Lägger vi därutöver till alla termer som finns i stab och bland brandmännen så finns det risk att vi missar viktig information. Hur kommer vi åt det? Jo, genom att nosa lite på de begrepp som vi kan stöta på.

## Slide 66: Block 4
Teknik
Notes: Nu kommer vi prata mer tekniskt kring själva resurspaketet
Fortsätter att berätta och visa, så ska vi ta upp våra datorer och börja jobba i det mer praktiskt efter lunch
Vi ska börja i änden med symboler!

## Slide 67: Uppstart
Notes: Uppstart
Innehåll: Hur gör man för att vara förbered tekniskt i GIS-projekten
Syfte: Förberedelser och uppmärksamma tekniska problem men installation, plugin, symbologier etc.
Tidsåtgång (ca): 5 min
Tillvägagångssätt: Teoretisk gå igenom steg och sedan låta personerna utföra det samma.
Att tänka på: Alla måste komma i mål för framförallt de inledande stegen, annars tappar man den resursen för resten av övningen.

## Slide 68: Nedladdade resurspaketets innehåll
Notes: Loggbok
Handledning
(SVG-filer som används av båda programmen)

## Slide 69: Om du saknar GIS-program
Titta med kompis eller
Testa i https://tinyurl.com/BrandGISweb
Skriv ned alla problem eller svårigheter under dagens övningar och mejla in till brandgis@lansstyrelsen.se

## Slide 70: 1. Ladda ner och packa upp zip
ArcGIS Pro
(Ladda ned fil från Länsstyrelsernas geodatakatalog) - Klart
Placera zip på lokal disk
Packa upp zip
Öppna med ArcGIS Pro >3.X
QGIS
Ladda ned BrandGIS paketet från Länsstyrelsernas geodatakatalog
Placera ZIP-filen på lokal disk
Packa upp ZIP-filen
Öppna med Qgis 3.28
Notes: I denna version kan det vara så att sökvägen till datat blir för lång. Ni får se om det blir så för er, men det blev det för oss på lst. Detta ska naturligtvis åtgärdas igen… till nästa verison…

## Slide 71: 2. Öppna projektet och bekanta dig med innehållet
ArcGIS Pro
Öppna filen BrandGIS.aprx
Kontrollera att du har tillgång till den geodatabas som medföljer
Kontrollera att symbologin i lagermenyn ser bra ut. Laga ev. brutna sökvägar under bakgrundsdata.
Bekanta dig med innehållet i projektet
QGIS
Öppna filen BrandGIS.qgz
Kontrollera att du har tillgång till den geodatabas som medföljer
Kontrollera att symbologin i lagermenyn ser bra ut.
Installera BrandGIS plugin från brand_gis.zip (görs under Plugin-menyn)*. Plugin ligger under resurser_qgis mappen.
Bekanta dig med innehållet i projektet
* Experimentiell version finns även i den officiella butiken också
Notes: K
Det är nu det börjar skilja sig lite då
Olika filformat men dags att öppna projektet (om ni inte redan gjort det)
…kontrollera att alla får upp projektet > ge lite tid > gå vidare

## Slide 72: 2a. Att göra
ArcGIS Pro
Kör Ange Händelse-ID från den medföljande toolboxen. Ange namn på branden.
Lägg till egen verksamhetsdata.
QGIS
Öppna plugin menyn och tryck på Brand-Gis-Start och fyll i alla fält, spara.
Lägg till egen verksamhetsdata.
Notes: 1. Spara dina Edits om du redan arbetat med geoobjekten och spara projektet. Om du inte gör detta kan du, precis som i alla geoprocessing tools få ett error som beror på att features i en feature Class är ”uppbundna i en annan process”.

## Slide 73: 2b. Att göra - ArcGIS
ArcGIS Pro
Kör Ange Händelse-ID från den inbäddade toolboxen. Ange namn på branden.
Kryssa i rutan för att uppdatera Händelse-ID om du redan har digitaliserat något geoobjekt.
Notes: K/H

## Slide 74: 2b. Att göra – QGIS
Händelse-ID ?

## Slide 75: Digitalisering
Notes: Digitalisering
Innehåll: Hur ritar jag i de olika skikten och hur ska jag tänka med attributen
Syfte: Att få igång kartritandet
Tidsåtgång (ca): 10 min
Tillvägagångssätt: Alla får kladda fritt i olika lager för att klämma och testa.
Att tänka på: Gör gärna något objekt i olika lager (punkt/linje/yta) och någon resurs med etikettering.

## Slide 76: Lagerhantering QGIS
Grupper
Projektinställningar
QGIS
Notes: Exempelbild vid behov

## Slide 77: Karta – lager och digitalisering
ArcGIS
(Attributpanel)
Notes: Exempelbild vid behov

## Slide 78: 4. Börja digitalisera!
ArcGIS Pro
Tänd den grupp du vill börja jobba i
Välj Edit → Create och börja digga!
Använd attributpanelen för att uppdatera attribut.
Prova olika geometrier (punkt/linje/yta)
QGIS
Markera önskade (ett eller flera) lager och “växla editeringsläge”
Markera önskat lager
Rita in objekt
Prova olika geometrier (punkt/linje/yta)
Vissa punkter kan roteras. Vissa linjer styrs av riktningen de ritas in med
Notes: ArcGIS jobbar på med att testa digitalisera
QGIS testar PDF-funktion (och får sen tid att testa digitalisera mer!)

## Slide 79: 5. Digitalisera och jobba med attribut
ArcGIS Pro
Prova att digitalisera objekt i olika grupper/kategorier och lager
Fyll på med attribut i de objekt du digitaliserar
QGIS
Prova att digitalisera objekt i olika grupper/kategorier och lager
Fyll i de attribut som finns i de objekt du digitaliserar
När du ska skapar eller ändrar ett objekt så verifieras attributen innan du sparar.
t ex beskrivning, beteckning, dimension, giltig till eller status för objektet

## Slide 80: 6. Redigera attribut
ArcGIS Pro
Flera alternativ
I attributtabellen
I attributpanelen (fliken Edit)
QGIS
Använd info-klicket
Använd “visa objektformulär” för att komma in i attributtabellen.
Eller högerklicka på lagret, öppna attributtabellen.
t ex beskrivning, beteckning, dimension, giltig till eller status för objektet

## Slide 81: 6. Fyll på med attribut – ArcGIS (exempel) mallar och attribut
1
2
3

## Slide 82: Layout
Notes: Innehåll: Layout av utskrivbara kartor och PDF. Hur man ändrar layout och vad som ingår i dessa (element)
Syfte: Att få en förståelse för rutnät, extrainformation, upplösning, referensskala m.m.
Tidsåtgång (ca): 10 min
Tillvägagångssätt: Ordentlig genomgång av de olika systemens layout- och export-funktioner.
Att tänka på: Detta steg hoppar man gärna över pga. tidsbrist, men med alla nya funktioner i layouter inkl. tabeller som fylls via API-anrop så är det bra att lägga tid på detta.

## Slide 83
Koordinatsystem

## Slide 84
Bild LM Geocell. Färila 2018
Exempel – Färila 2018
Notes: LM Geocell, 2018 - Inzoomad, använde SiTaC men det finns anpassningar, justerats i efterhand, tex polisgubbe. Beteckning uppe till vänster, rutmarkeringar inte uanför

## Slide 85: Exempel – Åsenhöga 2019
Bilder från Länsstyrelsen Jönköping, lägesbilder under Åsenhögabranden 2019
Notes: H?
Exempelbilder!

## Slide 86
Layouter – BrandGIS 2024

## Slide 87: 7. Layout!
ArcGIS Pro
Gå till layoutfliken / layouten
Kika på layouter och bekanta dig med hur du tänder och släcker olika element i kartan, såsom översiktskarta, rutnät och säkerhetsinstruktioner.
Flytta layoutens karta så den täcker önskat område
QGIS
Öppna layouthanteraren
Kika på layouter och bekanta dig med hur du tänder och släcker olika element i kartan, såsom översiktskarta, rutnät och säkerhetsinstruktioner.
Flytta layoutens karta så den täcker önskat område
Notes: K&H
Ge lite tid för att kika runt i projektet, så att alla hinner ikapp

## Slide 88: 7. ArcGIS: Ställ in layouten
ArcGIS Pro
Ange bakgrundsinformation (båda funkar)
  Plats, ort, kommun, vindriktning mm.. anges manuellt i layoutens textfält
  Plats, ort, kommun, vindriktning mm.. anges via verktyget från paketets toolbox
Testa vilka rutnät som passar bäst för din skala
Notes: (samma text i båda – ok att bilden täcker)

## Slide 89: 8. Exportera layout – QGIS, PDF-funktion
QGIS
Vindriktning och styrka fyller du i när du tycker på PDF knappen i pluginet.
Välj din layout.
Texter i layouten kommer ifrån information du fyllde i början.
Det loggas då i en csv fil som kan används för att fylla i loggen.

## Slide 90: 8. Exportera layout – Checklista
Titeln är korrekt.
ProduktID är korrekt.
Panorering och zoomnivå är rätt.
Att referensskalan är lagom för rätt storlek av symboler.
Att symbolernas synlighet är god.
Att man har rätt rutnät och lagom intervall på rutnät.
Att det blir rätt datum och tidpunkt (Då det är dynamiska fält alstras dessa vid exporttillfället och måste kontrolleras i PDF-filen).
Att informationen i kartan är ok att dela ur informationssäkerhetsperspektiv.
När det är dags för leverans av en kartprodukt, såsom utskrift, är det bra att arbeta i layouten man ska använda så man producerar det man vill ha. Man behöver försäkra sig om att:
Notes: Tipsa om checklista i Excellen

## Slide 91: Digitalisering – Tips och information
Beteckning på resurser blir etiketter (rakelnummer tex)
Punktsymboler har ofta symbolrotation (grader)
Status anger synlighet (inaktuella döljs)
Ta aldrig bort objekt, ändra bara status
Nyttja slutdatum, då kan man gå bakåt i tiden i efterhand
Arbetar ni på en skala konsekvent - lås referensskala
Ange attribut direkt vid digitalisering av varje objekt
Begränsningslinje efter väg – lägg den bredvid för synbarhet
Ni är kartbossar – ni bestämmer layout/storlekar/etc
SPARA OFTA
Nyttja arbetsdatalager för att snabbt rita in nya objekt
Notes: LÄGG TILL: att det finns tre tomma lager i arbetsdatabasen som kan användas för att snabbt digitalisera in objekt, utan att behöva välja/fylla i rätt attribut.
Tänk på att sökvägen KAN bli för lång när den packas upp.

## Slide 92
PAUS
Notes: Med inspel från Rtj
Att komma som GIS-resurs i en brand kan vara tillräckligt stressande och nytt bara när det kommer till själva GIS-momenten. Lägger vi därutöver till alla termer som finns i stab och bland brandmännen så finns det risk att vi missar viktig information. Hur kommer vi åt det? Jo, genom att nosa lite på de begrepp som vi kan stöta på.

## Slide 93: Block 5
Scenario
Notes: FO
Nu kommer vi prata mer tekniskt kring själva resurspaketet
Fortsätter att berätta och visa, så ska vi ta upp våra datorer och börja jobba i det mer praktiskt efter lunch
Vi ska börja i änden med symboler!

## Slide 94: Larm inkommet 11 juni 10.45 294398E 6452283N 11,50465°E 58,16389°N
Det brinner i en avfallsanläggning på Orust
Räddningstjänst ut med tre resurser 11:15 och det är mycket torrt och blåser SV ökande
VMA till allmänheten på Orust
Branden är okontrollerbar, och sprider sig snabbt. 300 * 150 m in i skogen, begränsningslinjer planeras
Man begär understöd av GIS-resurs 13:00
11 juni - 10:00
- Temp: 24°C
- Luftfuktighet: 38%
- Vind: 4 m/s SV

## Slide 96: Lägesbild 11 juni 15:00 294398E 6452283N 11,50465°E 58,16389°N
Två helikoptrar på väg in, bombning planerad
Polis spärrar av tre vägar, evakuering pågår
Fler räddningstjänstresurser på plats
WUI angivet som måste skyddas
Begränsningslinjer delvis klara, andra planerade
  Bygger på motorsprutor i små tjärnar samt tankbilar
Branden är okontrollerbar, och sprider sig snabbt vidare. Utbredning 17:00 och 19:00 efterfrågas
11 juni - 14:00
- Temp: 28°C
- Luftfuktighet: 33%
- Vind: 6 m/s SV

## Slide 99: Lägesbild 11 juni 19:00 294398E 6452283N 11,50465°E 58,16389°N
Vinden vrider, har smitit via flygbränder österut
Helikoptrar bekämpar front öst primärt
WUI hotat, prioriteras – evakuering genomförd
Begränsningslinjer omfall
Vind mojnande
Utskrivna kartor önskas
  30 ex A3 liggande SWEREF 99 TM
11 juni - 18:00
- Temp: 26°C
- Luftfuktighet: 40%
- Vind: 4 m/s v
Notes: Väder
Senaste nederbörd 21 och 21 juli, sammanlagt 13 mm
Perioden maj till sept: 70 mm (en av de torraste på hela 1900-talet
1 augusti - 08:00
Temp: 21°C
Luftfuktighet: 57%
Vind: 1 m/s O
1 augusti - 14:00
Temp: 31°C
Luftfuktighet: 27%
Vind: 3 m/s SSV
1 augusti - 20:00
Temp: 26°C
Luftfuktighet: 33%
Vind: 5 m/s S

## Slide 101: Avrundning
Notes: K
Sammanfattning…
Frågor?

## Slide 102: Många tack för idag!
Sista frågor?
Det går alltid fint att kontakta oss i projektgruppen
brandgis@lansstyrelsen.se
Notes: K&H